## Slide 1: Hướng dẫn khảo sát, thi công, lắp đặt và đấu nối các thiết bị trong hệ sinh thái Smart Home Orvibo
Notes: Xin chào mọi người, Em xin tự giới thiệu. Em là Hoàng Ân nhân viên kỹ thuật công ty DSS Miền Nam
Trong buổi trước, em và anh Dũng đã giới thiệu với mọi người về các giải pháp và các thiết bị của Smart Home Orvibo
Nay em sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người từng bước cơ bản từ khảo sát đến thi công lắp đặt và hoàn thiện 1 ngôi nhà thông minh.
I. Khảo sát, chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu khách hàng
II. Các lưu ý trước khi thi công lắp đặt thiết bị
III. Hướng lắp đặt và đấu nối các thiết bị
IV. Hướng dẫn cài đặt các thiết bị và sử dụng ứng dụng Orvibo Home

## Slide 2: I. Khảo sát, chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu khách hàng
_ Tùy vào nhu cầu và sở thích của từng khách hàng chúng ta sẽ tư vấn các gói giải pháp và thiết bị phù hợp nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Notes: Sau khi chúng ta đã tiếp cận được với khách hang. Đầu tiên chúng ta cần khảo sát và chọn thiết bị, giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hang

## Slide 3: 1. Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn cho khách hàng
Khảo sát sơ bộ về hiện trạng nhà ở thời điểm hiện tại.
Tìm hiểu nhu cầu và thói quen sinh hoạt của khách hàng
Tư vấn các gói thiết bị: Gói tiêu chuẩn, cao cấp,
Tư vấn chọn thiết bị cho khách hàng.
Cung cấp một số ngữ cảnh và tính năng cho khách hàng.
Chốt các giải pháp và thiết bị để lên phương án bốc tách khối lượng.
Notes: Để có thể tư vấn, thiết lập đầy đủ nhất cho 1 hệ thống nhà thông minh, chúng ta cần
_Khảo sát sơ bộ về hiện trạng nhà ở thời điểm hiện tại: CHúng ta cần tìm hiểu nhà khách hang là nhà mặt đất hay chung cư, nhà thô hay đã hoàn thiện rồi, tiến độ thi công đến đâu rồi
_ Tìm hiểu nhu cầu và thói quen sinh hoạt của khách hang: Ngoài các yêu cầu như điều khiển đèn, quạt, máy lạnh, thì khách hang còn muốn tích hợp với các hệ thống nào khác như âm thanh đa vùng, hệ thống tưới cây, hệ thống giải trí. Tùy vào từng đối tượng khác nhau mà chúng ta chọn giải pháp và thiết bị phù hợp
_ Từ những nhu cầu của khách hang chúng ta sẽ tư vấn các gói thiết bị như tiêu chuẩn và cao cấp dựa theo giá thành và mong muốn của khách hang.
_Sau khi đã nắm bắt được các nhu cầu và tài chính khách hang muốn bỏ ra chúng ta sẽ tiến hành tư vấn chọn các thiết bị
_ Ngoài ra chúng ta nên Cung cấp một số ngữ cảnh và tính năng cho khách hàng . Hiện nay Orviob sẽ cung cấp sẵn 5 ngữ cảnh và 1 số kịch bản tự động vd như: ra ngoài, ăn cơm, thư giãn, đi ngủ, an ninh, (Với các kịch bản và ngữ cảnh của Orvibo Khachs hang có thể tự thay đổi theo í thishc của mình làm sao cho phù hợp với nhu cầu và thói quen sinh hoạt của cả gia đình)

## Slide 7: 2. Lên phương án bốc tách khối lượng và bố trí thiết bị
  Dựa trên bản vẽ thiết kế để bố trí sơ bộ các thiết bị và bốc tách khối lượng.
  Ngoài ra đối với các nhà đã thi công hệ thống điện thường chúng ta cần khảo sát thực tế để lên phương án lắp đặt và bố trí thiết bị.
  Bám sát tiến độ thi công, hoặc trạng thái nhà ở thực tế để lên các phương án bố trí thiết bị.
  Cần chuẩn bị 1 phiếu khảo sát để dễ dàng ghi chú và chốt phương án, thiết bị với khách hàng.
Notes: Sau khi khách hàng đã chọn được thiết bị và giải pháp phù hợp với nhu cầu, chúng ta sẽ tiến hành Lên phương án bốc tách khối lượng và bố trí thiết bị
_ Đối với những nhà chỉ mới xây phần thô hoặc phần móng chúng ta sẽ dựa trên bản vẽ thiết kế của ME để bốc tách và bố trí thiết bị
_ đối với các nhà đã thi công hệ thống điện thường chúng ta cần khảo sát thực tế để lên phương án lắp đặt và bố trí thiết bị.
_ Với việc khảo sát thực tế sẽ đảm bảo tính chính sác và dễ dàng cho việc bốc tách khối lượng vì khi thi công với trên bản vẽ sẽ có 1 số vấn đề phát sinh nên đối với nhà dang trong quá trình xây dựng chúng ta nên Bám sát tiến độ thi công thực tế để lên các phương án bố trí thiết bị
_Ngoài ra khi chúng ta đi khảo sát thực tế nên chuẩn bị 1 phiếu khảo sát để dễ dàng ghi chú và chốt phương án, thiết bị cũng như những vấn đề phát sinh với khách hàng.

## Slide 8
Notes: Đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người cách bố trí thiết bị trên bản vẽ.
_ Thường thì bên ME họ sẽ bố trí đèn và công tắc cũng như đi dây điện. Vì vậy chúng ta chỉ cần dựa trên số lượng công tắc mà họ đã bố trí để chọn thiết bị cho phù hợp

## Slide 9
Notes: Như vậy là em đã hướng dẫn mọi người cách bố trí thiết bị dựa trên bảng vẽ điện. Trước khi ta đến với phần 2 thì mọi ng có thắc mắc gì ko ?

## Slide 10: II. Các lưu ý trước khi thi công lắp đặt thiết bị
Các thiết bị sử dụng sóng Wifi trong hệ sinh thái Orvbio đều sử dụng sóng Wifi 2.4 Ghz
    Mixpad
    Ổ cắm thông minh
    Khóa cửa thông minh
    Magic Cube
Các thiết bị sử dụng sóng hồng ngoại như Magic Cube, nên đặt ở vị trí thông thoáng, giữa phòng hoặc gần với thiết bị được điều khiển. Và đặt ở những nơi có sóng Wifi mạnh.
Công tắc, Mixpad và các thiết bị trong hệ sinh thái Orvibo, nên để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh tiếp xúc trưc tiếp với nước trong thời gian dài.

## Slide 11: 1. Khoảng cách thích hợp để bố trí các thiết bị
    Đối với các thiết bị sử dụng sóng Wifi như: Mixpad, Magic Cube, Ổ cắm thông minh, Khóa cửa thông minh. Cần đặt ở những nơi có sóng Wifi mạnh để đảm bảo thiết bị ổn định.
    Có thể sử dụng 1 Router riêng cho hệ thống Smart Home để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tăng tính bảo mật cho hệ thống. Cũng như đảm bảo số lượng kết nối của các thiết bị trong gia đình.
    Các thiết bị sử dụng sóng hồng ngoại như Magic Cube: Khoảng cách giữa bộ hồng ngoại với thiết bị là từ 8m – 10m và không có vật cản chắn giữa bộ hồng ngoại với thiết vị được điều khiển.
    Các thiết bị sử dụng sóng Zigbee như: công tắc, cảm biến, rèm cửa,… khoảng cách với bộ trung tâm Mixpad: từ 60m – 80m (Có vật cản)

## Slide 12: Chọn đế cho công tắc và Mixpad
Công tắc thông minh và bộ trung tâm Orvibo: tương thích với đế vuông kích thước: 86 x 86 x 50 (Lưu ý độ sâu đế là 50mm để phù hợp với mixpad và không bị cấn dây điện)

## Slide 13: III. Hướng lắp đặt và đấu nối các thiết bị

## Slide 14: Bộ trung tâm Mixpad
Đối với bộ trung tâm Mixpad Orvibo chúng ta cần cấp đủ : 1 cặp dây nóng và nguội (L và N) để cấp nguồn cho thiết bị hoạt động. Ngoài ra Mixpad còn cấp 2 ngõ ra đèn 200W.

## Slide 15: Lưu ý: Khi lắp mặt cảm ứng vào đế, phải kiểm tra các khớp đã khít chưa, không để mặt kính bị vênh, lệch khớp sẽ gây ra hư hỏng, thiết bị hoạt động không ổn định, bắt ốc cố định ở mặt dưới của thiết bị để định vị mặt cảm ứng với đế.

## Slide 17: Công tắc thông minh
Đối với Công tắc thông minh Orvibo chúng ta cần cấp đủ : 1 cặp dây nóng và nguội (L và N)để cấp nguồn cho thiết bị hoạt động. Tùy vào số lượng line đèn mà chọn công tắc 1, 2, 3 nút cho phù hợp.
Ngoài ra đối với công tắc ngữ cảnh chúng ta chỉ cần cung cấp 1 cặp dây nguồn để cấp nguồn cho công tắc, chứ không cần cấp dây line đèn.

## Slide 18: Lưu ý khi lắp đặt công tắc thông minh

## Slide 20: Một số mạch đèn cơ bản

## Slide 21: Mạch đèn cầu thang, Mạch đèn 2 chiều

## Slide 22
CÔNG TẮC ÂM TƯỜNG ORVIBO

## Slide 24: Một số lưu ý khi lắp đặt cảm biến Orvibo
Cảm biến cửa:

## Slide 25
Bộ kết nối cảm biến ngoài

## Slide 26
Notes: Tiếp theo ta đến với bộ điều khiển đa chức năng đây cũng là 1 thiết bị mà trên thị trương ít hang nào có
Với bộ điều khiển đa chức năng Orvibo có 3 ngõ ra dạng tiếp điểm, dùng để bật tắt các thiết bị khác như: motor, rèm cửa, cửa cổng, cửa cuốn, bơm nước, hệ thống tưới phân vùng.
Chúng ta có thể tích hợp với hệ thống cửa cuốn sử dụn remote bên ngoài
Hiện nay đa số các bộ điều khiển cửa cuốn trên thị trường sẽ sử dụng 1 công tắc cửa cuốn. Nếu nhà đã thi công muốn thay thế phải đục tường thay đế hình chữ nhật, trét tường rồi sơn lại, kéo dây điện cấp nguồn. Rất mất công và mất thời gian.
Đối với bộ điều khiển đa năng Orvibo ta sẽ để nó trên motor và kết nối trực tiếp với bộ điều khiển cửa cuốn mà không cần thay đục tường để thay thế chân đế.
Lưu ý chúng ta nên sử dụng thông qua relay trung gian để bảo vệ tiếp điểm và tang công suất.
Tài liệu đấu nối và thiết lập em đã có sẵn, anh chị cần tham khảo có thể nhắn cho em em sẽ gửi tài liệu cho mọi người.

## Slide 29: Đèn thông minh Downlight và Spotlight

## Slide 30: ĐÈN LED THANH RAY ORVIBO

## Slide 32
Nguồn và thanh nối nguồn cho LED thanh ray:
Công suất: 150W
Thông số (DxRxC): 416mm x 22mm x 24.5mm
Nếu công suất đèn vượt quá công suất nguồn, chúng ta cần đấu thêm 1 nguồn nữa để cung cấp đủ công suất cho hệ thống đèn hoạt động.

## Slide 35
Notes: Giới thiệu về hệ thống rèm cửa Orvibo.
_Có 2 loại: Rèm kéo ngang và rèm kéo dọc.

## Slide 36
Rèm thông minh Orvibo

## Slide 38: IV. Chọn thời điểm lắp đặt các thiết bị
Đa số các sản phẩm trong hệ sinh thái Orvbio chúng ta đều phải phối hợp với đơn vị thi công điện, để hướng dẫn và giám sát đi dây điện. Cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Một số thiết bị như: Đèn Downlight, Spotlight và rèm cửa cần phối hợp với đơn vị thi công trần thạch cao và rèm cửa để đảm bảo tiến độ và thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Riêng với đèn thanh Ray chúng ta phải phối hợp với đơn vị thi công trần thạch cao để khoét trần lắp thanh ray cũng như bố trí thiết bị.

## Slide 39: IV. Hướng dẫn cài đặt các thiết bị và sử dụng ứng dụng Orvibo Home